## Slide 1: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai rendszer a Balaton többcélú kutatásához
Előadó:
Szakter Roland Tamás
2017.06.01.
Mikoviny Sámuel Szakkollégium
Előadás

## Slide 2: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
A bemutató témái
Mikoviny Sámuel Szakkollégium
Előadás
A B.V.K.-ról röviden
Mederfelmérések
Balaton-atlasz 1970
Tihanyi-kút 2010
Független mérések
Kehop 2015, Balaton 120
Kikötőfelmérések 2017
Áramlási térképek, kutatások
Térinformatikai igények
Térképi adatbázis fenntartása
Kezelők nyilvántartása
Műtárgyak nyilvántartása
Nádasminősítés, TNM előírások
Vízfolyások átvétele (Vízitársulat, belterületi)
Adatszolgáltatások
Fenntartási, kezelői munkák térképi igénye
Korszerű térinformatikai rendszer (igénye)
Rendelkezésre álló adatok
A rendszer lehetőségei
Érdekességek

## Slide 3: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
A Balatoni Vízügyi Kirendeltség a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz tartozik, aminek központja Székesfehérváron található.
Működési területe:
- Balaton
- Sió-csatorna felső szakasza
- A Balatonba torkolló vízfolyások egy része
BVK
A B.V.K.-ról röviden

## Slide 4: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
A B.V.K.-ról röviden

## Slide 5: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Előzmények
Az első korszerű mederfelmérés a 70-es években történt.
Egy kubai mérőhajó segítségével a meder szerkezete lett felmérve  ezzel együtt a meder morfológiája is előállítható volt
A felmérés alapján készült el a hivatalos Balaton-atlasz
Azóta nem történt teljes, átfogó mederfelmérés!
A felmérési, informatikai rendszerek fejlődése maga után vonta az igényt ezek felhasználására a Balaton kutatása, kezelése kapcsán
1. lépés: Tihanyi hajózóút felmérése, 2010
Mederfelmérések

## Slide 6: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Tihanyi-kút, 2010

## Slide 7
gnssnet.hu
(Szolgáltató)
Kábeles kapcsolat
Bluetooth
Bluetooth
GSM
Műszer vezérlő
Szonár (adó-vevő)
Szonár vezérlő
GNSS vevő
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Tihanyi-kút, 2010

## Slide 9: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Tihanyi-kút, 2010

## Slide 10
Hibás háromszögek
Egymást metsző szintvonalak
A modell szerkesztésének hibái:
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Tihanyi-kút, 2010

## Slide 11
Lefűződések
Határvonal hiánya
A modell szerkesztésének hibái:
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Tihanyi-kút, 2010

## Slide 12: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Tihanyi-kút, 2010

## Slide 13: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Tihany
Szántód
Zamárdi
Mederfelmérések
Tihanyi-kút, 2010

## Slide 14: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Tihanyi-kút, 2010

## Slide 15
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Tihanyi-kút, 2010

## Slide 16
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Tihanyi-kút, 2010

## Slide 17
A BVK feladatai közé tartozik a balatoni hajózóút kitűzése, ellenőrzése valamint a kitűző jelek karbantartása.
A zátonyos területek esetén nagyon fontos a minél pontosabb felmérés, és a veszélyt jelző bóják kihelyezése.
A bóják helyzete vízállásfüggő.
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Tihanyi-kút, 2010

## Slide 18
É
D
K

## Slide 19
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Független mérések

## Slide 20
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Független mérések

## Slide 21
Problémás terület
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Független mérések

## Slide 22
„A kotrással egy bejárati csatorna alakítható ki, amely vízmélységével a kikötő előtti vízterülettel egyező hajózási mederviszonyokat biztosít. A bejárat szűkületet jelent, de két feltakaró jel kihelyezésével, a bejárati csatorna egyirányú használatával és a hajózási viszonyok megváltoztatásának a meghirdetésével együtt kellő biztonsággal hajózható.”
Részlet a műszaki leírásból
Figyelembe kell venni:
- A helyi viszonyokat, a hajók maximális merülését
- Kotrási költségeket
- A kikötő előtti mederterületet (iszapcsapda)
- A számítás eredménye ellenőrizhető (uszályok befogadóképessége)
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Független mérések

## Slide 23
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Független mérések

## Slide 24
Balaton
Vasút, közút
Kőgátak
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Független mérések

## Slide 25
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Független mérések

## Slide 26
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Független mérések

## Slide 27
A kikötőmóló két oldalán a hajók nyomai láthatók.
A felmérés segítségével lehet „lelátni” a meder aljára, elemzéseket végezni.
Érdemes különböző vízállásoknál elvégezni a felmérést, így az anyagmozgás is nyomon követhető.
Függőleges part
Strand
Kikötő
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Független mérések

## Slide 28: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Vízmérce nullpont: 103.41 mBf
Meder
Vízszint (pl: 102 cm)
Szabályozási szint
Vízszintek és magasságok a Balatonnál
A vízmércék alapján a víz felületének balti magassága kiszámítható.
Mederfelmérések
Balaton 120 projekt
Balaton 120 projekt

## Slide 29: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Balaton 120 projekt

## Slide 30: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Teljes Balaton-felmérés, Kehop
Teljes Balaton-felmérés, 2015
A Kehop (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program) keretében új felmérés készült a Balatonról, emellett rengeteg új adat vált elérhetővé.
Sekélyvízi felmérés: BVK
Mélyvízi felmérés: Dr Csoma János mérőhajó
Parti geodézia: BVK
A felmérés az 1970-es mérés szelvényein haladt végig.
Új adatok:
Lézerszkenneléssel keletkezett pontfelhők:
  LIDAR, 2014
  Dr. Csoma János hajó műszere
Ortofotók:
  2015 teljes ország
  2014 Balatoni sáv

## Slide 31: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Teljes Balaton-felmérés, Kehop

## Slide 32: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Teljes Balaton-felmérés, Kehop

## Slide 33: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Teljes Balaton-felmérés, Kehop

## Slide 34: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Teljes Balaton-felmérés, Kehop

## Slide 35: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Teljes Balaton-felmérés, Kehop

## Slide 36: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Teljes Balaton-felmérés, Kehop

## Slide 37: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Teljes Balaton-felmérés, Kehop

## Slide 38: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Teljes Balaton-felmérés, Kehop

## Slide 39: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Mederfelmérések
Teljes Balaton-felmérés, Kehop

## Slide 40: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Kezelői feladatok
A medermérésekkel párhuzamosan a napi szintű, kezelői feladatokkal kapcsolatos térképi információs igény is növekszik.
Térképi igények (helyszínelések, bejelentések)
Felmérési igények (tervezés, kivitelezés, kutatás)
Vitás kérdések eldöntése
Partvonal-szabályozási terv frissítése
Vízpart-rehabilitációs ütemterv megvalósítása
Vizitársulatok vízfolyásainak átvétele
Árvízzel, belvízzel kapcsolatos feladatok
Rendszerezés, adatszerkezet kialakítása, és a meglévő adatokhoz jogosultság-szintű hozzáférés szükséges!
Térinformatikai adatbázis
Térinformatikai igények a mindennapi munka során

## Slide 41
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
TNM-rendeletek, partvonal-szabályozás

## Slide 42
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
TNM-rendeletek, partvonal-szabályozás

## Slide 43
A Balaton partvédőművének karbantartása és védelme különösen fontos feladat.
Kezelő szerint a partvédőmű lehet:
Vízügyi kezelésű
Önkormányzati kezelésű
Magánkézben lévő
A jég, a Balaton hullámai és a szél a partvédőművet rongálják, ezért időről időre szükséges ezek állapotának felmérése, a károk kijavítása.
A következő képen a Balaton hullámai által elhabolt vonyarcvashegyi partoldal felmérésének eredményét mutatom be.
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Műtárgyak, partvédőművek nyilvántartása

## Slide 44
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Műtárgyak, partvédőművek nyilvántartása

## Slide 45
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Műtárgyak, partvédőművek nyilvántartása

## Slide 47
Eredeti partvonal

## Slide 48: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Vízfolyások nyilvántartása
Vízfolyások nyilvántartása

## Slide 49: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Vízfolyások nyilvántartása

## Slide 50
Székesfehérvári központunkban található egy jól felszerelt labor, ahol biológus kollégák rendszeresen elemzik a Balatonból vett vízmintákat.
A vízmintavétel nyáron hetente történik, a tó különböző pontjain, Keszthelytől Siófokig.
A helyszínelések során rendszeresen ellenőrzik és kalibrálják a hidrometeorológiai műszereket (LIFE cölöp)
A helyszínelések és a kiértékelések eredményeképpen folyamatosan frissülő nádastérképek készülnek.
A nádas területek változása, felmérése a tó élővilágának, vízminőségének szempontjából kiemelkedően fontos.
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Biológiai, meteorológiai, kutatási, fenntartási feladatok
Egyéb projektek: repülőgéproncsok kiemelése, SwimSol-projekt

## Slide 51
Nádasminősítési térkép (minta)
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Biológiai, meteorológiai, kutatási, fenntartási feladatok
Áramlási viszonyok!

## Slide 52
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Biológiai, meteorológiai, kutatási, fenntartási feladatok
Fotó: BVK archívum

## Slide 53
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Biológiai, meteorológiai, kutatási, fenntartási feladatok
Fotó: BVK archívum

## Slide 54
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Biológiai, meteorológiai, kutatási, fenntartási feladatok
Fotó: BVK archívum

## Slide 55
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Biológiai, meteorológiai, kutatási, fenntartási feladatok
Fotó: Sziszenstein Ferenc

## Slide 56
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Biológiai, meteorológiai, kutatási, fenntartási feladatok
Fotó: Sziszenstein Ferenc

## Slide 57
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Biológiai, meteorológiai, kutatási, fenntartási feladatok
Fotó: Sziszenstein Ferenc

## Slide 58
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Biológiai, meteorológiai, kutatási, fenntartási feladatok

## Slide 59
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai igények
Biológiai, meteorológiai, kutatási, fenntartási feladatok

## Slide 60: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Térinformatikai rendszer kialakítása
A fenti adatmennyiség és a felhasználás igényei miatt látható, hogy a megoldás egy térinformatikai rendszer kialakítása több lépcsőben.
Elvárások a rendszerrel kapcsolatban:
Többféle adatbázishoz tudjon kapcsolódni
OGC-kompatibilis legyen, szabványos eszközökkel kezelhető legyen
Nagyon alapos jogosultságkezelés
Naplózás, nyomonkövethetőség
Interaktivitás
Mobil és asztali felület
Hardver-igény, programozási, rendszergazdai feladatok!
Térinformatikai rendszer kialakítása
Elvárások, feltételek
Az egyik első teendő: oktatás megszervezése
(Geodéziai minimum ismeretek, CAD, adatbázisok és adatbázis-rendszerek, SQL, térinformatika, ArcGIS/Nyílt forrású projektek)

## Slide 61: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Gyakorlati hasznosítás
A Vízügy munkájának megkönnyítése mellett egyéb szakterületek, ágazatok is hasznosítani tudják a rendszert:
Hajózás
Biológiai kutatások
Fizikai, geológiai kutatások
Felszín alatti források felkutatása, hatásuk a téli jégborításra
Áramlástani modellek készítése
Kikötő építési, tervezési feladatok
Kotrások tervezése, strandok, csónakkikötők kialakítása
Felkészülés a szélsőséges időjárási viszonyokra
Mezőgazdasági tervezések, öntözések, csapadékvíz-levezetések
Turizmus, horgászat
Nyílt, hozzáférhető adatok biztosítása, kutatások támogatása, stb
Térinformatikai rendszer kialakítása
Hasznosítás

## Slide 62: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek
Érdekességek

## Slide 63: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek
Fotó: BVK archívum

## Slide 64: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek
Fotó: BVK archívum

## Slide 65: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek
Fotó: BVK archívum

## Slide 66: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek
Fotó: BVK archívum

## Slide 67: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek
Fotó: BVK archívum

## Slide 68: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek

## Slide 69: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek

## Slide 70: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek

## Slide 71: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek
Fotó: BVK archívum

## Slide 72: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek

## Slide 73: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek

## Slide 74: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek

## Slide 75: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek

## Slide 76: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek

## Slide 77: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek

## Slide 78: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek

## Slide 79: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek
1.4 km

## Slide 80: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Érdekességek
Köszönöm a figyelmet!