## Slide 1: GEODÉZIAI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI TESZTPONTOK TÉRBELI KOORDINÁTÁINAK SZABATOS MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL
Epresi Konrád
Földmérő és földrendező mérnöki BSc Szak, II. évf.
Konzulens: Dr. Busics György egyetemi docens
Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Kar
XLV. Tudományos Diákköri Konferencia
2017. április 19.

## Slide 2: Tesztmező szükségessége
Az UAV mint integrált mérőrendszer
GPS
Kamera
Külső körülmények
Szoftver
Felépítés

## Slide 3: Iszka-hegyi tesztmező mint előzmény
Miért volt szükség új tesztmező kialakítására?

## Slide 7
50x50 cm-es műanyag pontjel
40x40x10 cm-es betonlap

## Slide 8: Terepi előkészítés
Álláspontok kitűzése és állandósítása fémcsővel

## Slide 9
Vizsgálati pontok állandósítása betonlappal

## Slide 10
Vizsgálati pontok állandósítása fóliával és festéssel

## Slide 11
Különleges tesztpontok: szobrok

## Slide 12
Vizsgálati pontok eloszlása a terepen

## Slide 13: A mérés végrehajtása
Az álláspontok EOV koordinátáinak meghatározása hálózatos RTK-val
Az irány- és távmérés végrehajtása

## Slide 14: Az irány- és távmérés szabatos végrehajtásának feltételei
Kényszerközpontos felállások
Műszer és a prizma azonos gyártótól lehetőleg 0.0 milliméter prizmaállandóval
Műszermagasság szabatos ismerete (kampós mérőszalag)
Precíz irányzás és mérés (lehetőleg két távcsőállásban)
A hálózat egyetlen pontjának megadása, így nem terhelik kerethibák (szabad hálózat)
Nagyon rövid távolságok kerülése (pontatlan irányzás)
Országos (vetületi) rendszerben a vetületi javítások ismerete és alkalmazása
Részletpontok mérésekor prizmabot precíz függőlegessé tétele
Távolságok esetén meteorológiai javítás folyamatos figyelembe vétele

## Slide 15: A mérés feldolgozása szabad hálózati kiegyenlítéssel
GeoCalc programmal
Meghatározási vázlat szabad hálózatnál (csak az álláspontok feltüntetésével)

## Slide 16: Szabad hálózat meghatározási vázlata
csak az álláspontok és betonlapos pontok feltüntetésével

## Slide 17: Magassági hálózat meghatározási vázlata
csak az álláspontok és betonlapos pontok feltüntetésével

## Slide 18: Kötött hálózat meghatározási vázlata
csak az álláspontok és betonlapos pontok feltüntetésével
Bodajk
Csóka-hegy

## Slide 19: A sietés „ára”
Mi lehet ez ?
Kút?
Tűzrakó hely?

## Slide 20: A számítás eredménye:
69 darab vizsgálati pont koordináta-jegyzéke
Helyi rendszerben
EOV/Balti rendszerben

## Slide 21: Koordináta transzformáció
Szükséges mert: vannak olyan UAV rendszerek, amelyek RTK üzemmódban dolgoznak.
EOV  ETRS89 transzformációhoz: GNSSnet.hu (Vitel2014)
ETRS89  ITRF2014 transzformációhoz: www.epncb.oma.be
EOV  ETRS89  ITRF2014 (WGS84)

## Slide 22: Miért volt szükség a kétlépcsős átszámításra?
Erre azért volt szükség, mivel az európai kontinens évente, mintegy 2,5 centimétert vándorol észak-keleti irányba.

## Slide 23: Összegzés
Csak szabatos irány- és távméréses hálózattal érhető el megfelelő pontosság
A fent említett módszerekkel elérhető hasonló pontosság trigonometriai magassági hálózatnál is
Pontossági mérőszámok 69 pont középhibáiból
Vízszintes értelemben
Magassági értelemben

## Slide 24: Köszönöm a figyelmet! epresi.konrad@gmail.com